## Slide 1: HÉMATOLOGIE FONDAMENTALE

## Slide 2: Cours 8
Décompte manuel des GB, PLT et GR
Hématopoïèse

## Slide 3: Lectures obligatoires
Hématologie de L’Italien, Lord Dubé
  Chapitre 3, L’hématopoïèse (Pages 25 à 30, 34 à 37)
  Chapitre 10, L’hémogramme (Relire pages 168 à 172, page 185 à 188)
Lecture fortement suggérée
  Chapitre 2, Notions fondamentales de biologie cellulaire (Pages 13 à 21)

## Slide 4: Décompte manuel des gb, plt et GR
Utilisation d’un hématimètre

## Slide 5: Hématimètre de Neubauer
3 mm x 3 mm x 0.1 mm = 0.9 mm3
Page 170 L’Italien

## Slide 6: Exercice (consulter votre livre)
Questions sur les hématimètres
  1: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Neubauer et la lamelle?
  2: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Neubauer?
  3: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Neubauer?

## Slide 7: Exercice (consulter votre livre)
Questions sur les hématimètres
  4: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Fuchs Rosenthal et la lamelle?
  5: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ?
  6: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ?

## Slide 8: CORRIGÉ Exercice
Question sur les hématimètres
  1: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Neubauer et la lamelle? 0.1 mm
  2: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Neubauer? 1 mm2 (1 mm X 1 mm)
  3: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Neubauer? 0.9 mm3 (3 mm X 3 mm X 0.1 mm)
  4: Quel est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Fuchs Rosenthal et la lamelle? 0.2 mm
  5: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ? 1 mm2 (1 mm X 1 mm)
  6: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ? 3.2 mm3 (4 mm X 4 mm X 0.2 mm)

## Slide 9: Exercice
Quel est le nombre absolu des éléments comptés dans les cas suivants ? Vous utilisez un hématimètre de Neubauer.
  1: Vous avez compté 16, 14, 12 et 15 leucocytes dans les carrés 1, 2, 3 et 4 :
  2: Vous avez compté 16, 14, 12, 13 et 15 hématies dans les carrés A, B, C, D et E du carré central :
  3: Vous avez compté 118 plaquettes dans les 25 petits carrés du Grand carré du centre sur un des cotés et 128 plaquettes dans les 25 petits carrés du Grand carré du centre sur l’autre côté :
Notes: 1 : 14,3 x 109/L
2 : 0,4 x 1012/L
3 : 123 x 109/L

## Slide 10: Hématimètre de Rosenthal
16 grands carrés : 1 mm de côté
    1 mm2 de surface
    0,2 mm3 de volume
16 petits carrés : 0,25 mm de côté
    0,0625 mm2 de surface
    0,0125 mm3 de volume
4mm x 4mm x 0.2mm = 3.2mm3

## Slide 11: Exercice
Quel est le nombre absolu des éléments comptés dans les cas suivants ? Vous utilisez un hématimètre de Rosenthal :
  1: Vous avez compté 36 éosinophiles au total dans les 16 carrés :
  2: Vous avez compté 8 éosinophiles au total dans les 16 carrés :
Notes: Dilution 1/200
1 : 2,3 x 109/L
2 : 0,5 x 109/L

## Slide 12
Interpréter les résultats selon les valeurs de référence et indiquer ce qui risque d’être observé :
WBC ↑ou↓:
RBC ↑ou↓:
HGB ↑ou↓ :
MCV ↑ou↓ :
MCH ↑ou↓ :
MCHC ↑ou↓ :
PLT ↑ou↓ :
MPV ↑ou↓ :
RDW-CV ↑ou↓ :

## Slide 13
Lien 1
Lien 2

## Slide 14
Y
X
Z

## Slide 16: hématopoïèse

## Slide 17: Les cellules sanguines
Généralités
  Les cellules sanguines passent par des stades de maturation
  Lorsqu’on est en bonne santé, les cellules matures sont les seules en circulation
  Dans certaines maladies, les cellules jeunes peuvent apparaître en circulation. Exemple : leucémie
Anatomie de la cellule
  Membrane cellulaire
  Cytoplasme:
    Siège des réactions biochimiques
    Contient les organites: golgi, mitochondries, lysosomes, peroxysomes, granulations spécifiques, (Hb), …
    Filament du cytosquelette
  Noyau:
    Contient l’information pour les fonctions cellulaires (ADN)

## Slide 18: Membrane cellulaire
Généralités
  Permet les échanges entre l’intérieur et l’extérieur de la cellules (GR ou GB ou PLT)
  Affecté par la pression osmotique principalement
  Transport actif et passif
    (Passif) Transport du O2 et CO2
    (Actif) Transport du Na et du K (3/2) ATP requis
Osmose
  Lorsque la concentration d’un liquide est égale à celle des liquides biologiques (= pression osmotique): Isotonique
  Lorsque la concentration d’un liquide est plus faible que celle des liquides biologiques (< pression osmotique): Hypotonique
  Lorsque la concentration d’un liquide est plus grande que celle des liquides biologiques (> pression osmotique) : Hypertonique
IntraC: Na 12 mM / K 150 mM
ExtraC: Na 140 mM / K 4 mM

## Slide 19: Constituants cytoplasmiques
Ribosomes
  Il est soit dans le cytoplasme (seul ou regroupé) ou sur le RER
  La richesse du cytoplasme en ribosomes est responsable de la basophilie de celui-ci.
  Rôle de protéosynthèse (les protéines excrétées proviennent du RER)
  Rôle de l’ARNm et le l’ARNt
Mitochondrie
  Présentes dans toutes les cellules aérobies (SAUF les globules rouges)
  C’est la centrale électrique de la cellule
  En nombre variable selon l’activité de la cellule
    Aucun dans le GR
    3 à 4 chez la plaquette
    10 à 20 chez le lymphocyte
    Jusqu’à 500 dans les mégacaryocytes

## Slide 20: Constituants cytoplasmiques
Lysosomes
  Présent dans toutes les cellules (SAUF les globules rouges)
  Fabriqué par l’appareil de Golgi
  Fonction de digestion des substances étrangères
  Fonction de digestion/récupération de produit cellulaire (autophagie)
Cytosquelette
  Il donne à la cellule sa forme
  Il est constitué de :
    Microfilaments d’actine
      Forme, motilité et transport
    Filaments intermédiaires
      Solidité de la cellule
    Microtubules (la tubuline)
      Forme, motilité, transport et division cellulaire

## Slide 21: NOYAU
La maturité du noyau (âge) est déterminée lors des observations microscopiques par la densité et l’arrangement de la chromatine.
Il est généralement rond et central.
Plus la cellule est « jeune », plus la cellule et son noyau est grand.
Plus la cellule est « mature », plus la cellule et son noyau est petit
On utilise fréquemment le « rapport nucléocytoplasmique » dans l’identification des cellules en microscopie.
    Il est déterminé ainsi : volume nucléaire .
    volume cellulaire – volume nucléaire
    Plus le rapport est élevé, plus le noyau est prédominant. (4 : 1)
    Plus le rapport est petit, plus le cytoplasme est abondant. (1 : 1)
Réf: p.13 à 21, L’Italien

## Slide 22
1:1
2:1
6:1

## Slide 23: NOYAU
La chromatine
  La finesse de la chromatine exprime le degré d’activité de la cellule.
  Plus les cellules sont jeunes, plus la chromatine est fine.
  Plus les cellules sont matures (âgées), plus la chromatine est condensée en mottes.
Nucléole
  Il est l’organite responsable de la synthèse de l’ARN.
  Il est constitué d’ARN et un peu d’ADN. Il contient également des protéines acides, des histones et des enzymes (impliqué dans la biosynthèse de l’ARN).
  Le nucléole est indispensable au déroulement de la mitose.
  N.B.: Lien entre nucléoles et tumeurs (les tumeurs ont beaucoup de nucléoles car elles se divisent continuellement)
Ref: p.13 à 21, L’Italien

## Slide 24
Généralité
  Se définit comme la fabrication de tous les éléments figurés du sang.
    Érythrocytes
    Leucocytes
    Plaquettes
  La production normale remplace les cellules qui sont détruites ou utilisées.
  Sur demande (ex: infection, hémorragie), la production peut être multipliée par deux, trois, quatre ou plus.
  Évolution cellulaire
  Toutes les cellules sanguines proviennent d’une même cellule souche.
  Il y a plusieurs mitoses successives qui impliquent:
    Une différenciation
    Une maturation
Hématopoïèse (p.25 à 29) (S2)

## Slide 25
Différenciation: phénomène par lequel des cellules acquièrent des propriétés différentes et irréversibles
CSC
(pluripotente ou commune)
La vraie cellule souche
CSM (myéloïde) CSL (lymphoïde)
progéniteurs progéniteurs
Réf: p.25, L’Italien
Hématopoïèse (p.25 à 29) (S2)

## Slide 26
Rare 1 pour 100 000
Morphologie : Cellules jeunes (noyau, nucléoles, chromatine fine).
Présence confirmée dans la moelle osseuse, le sang de cordon et dans la circulation sanguine (en transition seulement).
Antigènes spécifiques de surface (utile pour identification par cytofluorométrie de flux).
Cellules souches

## Slide 27: Cellules souches et progéniteur
Cellules souches (1/100 000 dans la moelle)
  La cellule souche commune (CSC ou CFU-S)
  La cellule souche myéloïde (CSM ou CFU-GEMM)
    (Progéniteur)
  La cellule souche lymphoïde (CSL)
    (Progéniteur)
    Tableau 3.1 p.26 (L’Italien)
    Tableau 3.2 p.27 (L’Italien)
Différenciation
Ref: p.26, L’Italien

## Slide 28
Tableau 3.1 p.26, L’italien
(CSC)
(CSM)
(ou CSC)
(ou CSM)
ID de choix

## Slide 29
CSL
CSM
Notes: IL = Interleukine

## Slide 30
1
2
2
2
3
4
5
CSM

## Slide 32
3 Mécanismes : différenciation, maturation et amplification
Les lignées ont différents stades de maturation.
Cellules jeunes Cellules matures
(Dans le sang de personnes normales on retrouve que des cellules matures)
Lors de la maturation on observe:
↓ taille noyau
↓ taille de la cellule
perte des nucléoles
chromatine en motte
apparition des granulations spécifiques
Réf: p.25 à 29, L’Italien
Hématopoïèse (p.25 à 29)

## Slide 33
3 Mécanismes : différenciation, maturation et amplification
Cellule souche
Cellule fille Cellule fille
Mitose: les 2 cellules filles, même bagage génétique que la cellule mère
Amplification et maturation: 2 phénomènes qui se produisent souvent en même temps
Donc les 2 cellules filles seront plus matures que la cellule souche.
Hématopoïèse (S2)
Réf: p.25 à 29, L’Italien
NOYAU

## Slide 34
Proérythroblaste (précurseur spécifique) (1)
Érythroblaste basophile 1 Érythroblaste basophile 1 (2)
Basophile 2 Basophile 2 Basophile 2 Basophile 2 (4)
polychromatophile polychromatophile polychromatophile polychromatophile (8)
polychromatophile polychromatophile polychromatophile polychromatophile .
acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile (16)
acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile acidophile
Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte (16)
Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte Réticulocyte
Réf: p.25 à 29, L’Italien
Hématopoïèse (Amplification et Maturation)

## Slide 35
Lignée érythrocytaire
  Proérythroblaste *
  Érythroblaste basophile I*
  Érythroblaste basophile II*
  Érythroblaste polychromatophile (I)*
  Érythroblaste acidophile (poly II) ou (octochrome) ou (normoblaste)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Réticulocyte (maturation finale dans la rate)
  Érythrocyte
L’érythropoïèse compte 4 mitoses (*)
Un proérythroblaste produit donc 16 GR
C’est l’amplification
maturation
Tableaux 3.6 Tableaux 3.7 Tableaux 3.8 Tableaux 3.9 (L’Italien)
Hématopoïèse (Amplification et Maturation)

## Slide 36
Réf: p. 49, ABBOTT
Moelle osseuse
Circulation sanguine
0.5% à 2.5%
96.5% à 99.5%
(SI)
0.005 à 0.965 à
0.025 0.995
Lignée érythrocytaire

## Slide 37
Réf: p. 669, Marieb
CFU-E
Circulation sanguine
NOYAU

## Slide 38
Lignée érythrocytaire
Page 31
Réf: p.31, L’Italien

## Slide 39: Lignée granulocytaire
Lignée myélocytaire
  Myéloblaste*
  Promyélocyte** (souvent: 2 mitoses)
  Myélocyte*
  Métamyélocyte
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Stab
  Granulocyte
La granulopoïèse compte 3 à 4 mitoses (*)
Un myéloblaste produit donc 8 à 16 granulo
C’est l’amplification
maturation
Tableaux 3.6 Tableaux 3.7 Tableaux 3.8 Tableaux 3.9 (L’Italien)

## Slide 40
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Myéloblaste
Taille : 15-20 µm
Noyau : rond
Chromatine : fine
Nucléoles : 2 à 4
Cytoplasme: basophile
Granulations primaires : peu abondantes azurophiles

## Slide 41
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Promyélocyte
Taille : 15-22 µm
Noyau : rond
Chromatine : plus ou moins dense
Nucléoles : peu visibles
Cytoplasme: basophile
Granulations primaires: très abondantes azurophiles

## Slide 42
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Myélocyte
Taille : 12-18 µm
Noyau : Rond ou ovale
Chromatine : quelques mottes
Nucléole : non
Cytoplasme: basophile
et/ou acidophile
Granulations: spécifiques

## Slide 43
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Métamyélocyte
Taille : 15 µm
Noyau : encoché
Chromatine : dense en amas
Nucléoles : non
Cytoplasme: acidophile (rose)
Granulations: spécifiques

## Slide 44
Maturation du noyau des granulocytes

## Slide 45
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Stab
Taille : 12-14 µm
Noyau : non segmenté en S ou en C
Chromatine : dense
Nucléoles : non
Cytoplasme: acidophile
Granulations: spécifiques

## Slide 46
Lignée myélocytaire (granulocytaire)
Neutrophile
Taille : 12-14 µm
Noyau : segmenté 2 à 5 lobes
Chromatine : dense, en mottes
Nucléoles : non
Cytoplasme : acidophile
Granulations : spécifiques

## Slide 47
Éosinophile
Taille : 12-16 µm
Noyau : bisegmenté
Chromatine : dense
Nucléoles : non
Cytoplasme : acidophile
Granulations : oranges, rondes
Lignée myélocytaire (granulocytaire)

## Slide 48
Basophile
Taille : 12-14 µm
Noyau : segmenté peu visible caché
Chromatine : dense
Nucléoles : non
Cytoplasme : acidophile
Granulations : basophiles, presque noires, très nombreuses.
Lignée myélocytaire (granulocytaire)

## Slide 49: Facteurs de croissance hématopoïétique
Facteurs de croissance hématopoïétiques
  Érythropoïétine (fabriqué par le rein chez l’adulte et par le foie chez le nouveau-né)
    Stimule la production de GR
  Thrombopoïétine (probablement produit par le rein)
    .
  CSF « colony stimulating factor » (origine des cellules)
    G-CSF, M-CSF et GM-CSF, stimule les lignées granulo., myélo., mégacaryo., ...
  Interleukines (généralement produites par les lymphocytes)
    .
Notes: Thrombopoïétine = production des plaquettes
Interleukines = régulation générale de la production des lymphocytes