## Slide 1: Cours 7 Connaissances de base relatives à l’hématologie. Automation Lignée des GR
Lecture Obligatoire:
Pages 3 à 10, Hématologie, L’Italien
Pages 25 à 34, Hématologie, L’Italien
Pages 65 à 74, Hématologie, L’Italien
Pages 163 à 182, Hématologie, L’Italien
Chapitre 11, L’instrumentation
Section: 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.6 / 11.7 / 11.8

## Slide 2: Introduction à l’hématologie et à l’hémostase
Qu’est-ce que l’hématologie?
Quel est l’utilité de l’hématologie?
Qu’est-ce que l’hémostase?
Quel est l’utilité de l’hémostase?

## Slide 3: Introduction
Objectifs du cours
Cycle de vie des cellules sanguines (fabrication  élimination ou recyclage);
Variations morphologiques observées aux différents stades de développement normal;
Valeurs normales pour chaque paramètre quantitatif qui caractérise le sang normal;
Ref: p.3-5

## Slide 4: Introduction
Objectifs du cours (suite)
Développement d’habiletés permettant l’exécution efficace et sécuritaire des techniques hématologiques.
Apprendre l’utilisation d’un microscope, de l’équipement spécialisé, d’un compteur cellulaire automatisé et à identifier les différents éléments figurés du sang.
Comprendre toutes les étapes des processus d’analyse couramment appliqués en hématologie.
Ref: p.3-5

## Slide 5: Introduction
Le terme « hématologie » provient des mots grecs « Haima » qui signifie sang et « logos » qui signifie étude ou science.
  L’hématologie est donc la science du sang ou bien l’étude du sang.
Le volet Hématologie fondamentale du cours vise l’apprentissage des techniques de base utilisées en hématologie.
L’étudiant deviendra apte à réaliser et à interpréter correctement des hémogrammes normaux.
Ref: p.3, L’Italien

## Slide 6: Introduction
Historique
  Les premières autopsies de sujets atteints de leucémie ont été faites en 1840.
  Au milieu du 19e siècle, les plaquettes furent découvertes :
    Elles avaient longtemps été perçues comme des poussières.
  Un peu plus tard, on établit le lien entre les PLT et les hémorragies.
  En 1870, on démontre que la moelle osseuse est la source des cellules sanguines et que la leucémie est une maladie de la moelle osseuse.
  Prix Nobel de 1930 : Découverte du système ABO.
Ref: p.3-5

## Slide 7: Introduction
Rôles d’un laboratoire d’hématologie :
Confirmer ou exclure le diagnostic suggéré par l’examen clinique
Détecter un désordre insoupçonné
Suivre les effets d’un traitement et l’évolution de la maladie
  L’examen de base (formule sanguine complète ou FSC) :
    Détermination de l’hématocrite
    Dosage de l’hémoglobine
    Numération des GR, GB et PLT
    Formule différentielle
    Étude du frottis : morpho GR,GB et PLT
Ref: p.3-5

## Slide 8: Système circulatoire
Les globules rouges (érythrocytes, hématies)
  «Cellules» anucléées;
  Forme de disque biconcave;
  Diamètre normal varie entre 7,2 et 7.9 µm;
  Leur nombre est d’environ 4 à 6 x 1012/L;
  Contiennent de l’hémoglobine (responsable de la couleur rouge du sang).

## Slide 9: Système circulatoire
  Les globules rouges (suite)
  Transportent l’oxygène des poumons aux tissus;
  Ils ont besoin de beaucoup d’énergie pour maintenir leur intégrité; l’énergie provient de la dégradation du glucose;
  La membrane des GR porte les antigènes des groupes sanguins;
  Pathologies des globules rouges :
    Anémies,
    Thalassémies,
    Hémoglobinopathies (↓Hb ou ↓ fonctionnelle de l’Hb),
    etc.

## Slide 10: Système circulatoire
Les globules blancs (leucocytes)
  Cellules nucléées (toujours un seul noyau qui est polylobé ou non);
  De taille très variable; leur diamètre varie entre 9 et 40 µm;
  Ils sont 1000 fois moins nombreux que les GR;
  Leur nombre est d’environ 4 à 11 x 109 / L.

## Slide 11: Système circulatoire
  Les globules blancs (suite)
  Pour les différencier, on utilise :
    - leur taille
    - leur morphologie nucléaire et cytoplasmique
    - la présence de granulations cytoplasmiques spécifiques
    - leurs propriétés physiologique (rôles)
  La membrane des GB porte les groupes tissulaires appelés HLA;
  Il y a principalement 5 types de globules blancs :
  Neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes.

## Slide 12: Système circulatoire
Rôle des globules blancs
Défense de l’organisme contre les agressions par des substances étrangères, infectieuses ou autres.
Modes de défense:
  Phagocytose
  Production d’anticorps
  Sécrétion d’agents chimiques

## Slide 13: Système circulatoire
Pathologies des GB
  Mononucléose : _________________________________________________
  Leucémies : _____________________________________________________
  Myélomes : _____________________________________________________
  Lymphomes : ___________________________________________________

## Slide 14
Nombre de lobe/segment (Polysegmenté/polylobé)
4 lobes
4 lobes
2 lobes
GLOBULES BLANCS

## Slide 15
50 X
40 X
40 X
X plus gros qu’un érythrocyte
3 x plus gros
3 x plus gros
Presque 2 x plus gros
GLOBULES BLANCS

## Slide 16
4 x plus gros
Un peu plus gros
X plus gros qu’un érythrocyte
GLOBULES BLANCS

## Slide 17: Système circulatoire
Les plaquettes (thrombocytes)
  ÉLÉMENTS cellulaires anucléés;
  De très petite taille, en forme de disque d’un diamètre de 2 à 3 µm;
  Elles sont de 10 à 30 fois moins nombreuses que les GR;
  Leur nombre normal varie de 130 à 400 x 109 /L;
  Les plaquettes sont impliquées dans la coagulation du sang.

## Slide 18
PLAQUETTES ou THROMBOCYTES

## Slide 19
Ref: p.42, ABBOTT
ÉLÉMENTS FIGURÉS DU SANG
A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =

## Slide 20: Système circulatoire
La lymphe (du latin « lympha » qui signifie eau)
  Définition : la lymphe est en quelque sorte du liquide interstitiel qui a quitté son milieu sous l’effet de la pression, de l’osmose ou de l’inflammation;
  Composition : très rapprochée du plasma avec moins de protéines;
  Rôles: récupérer le liquide et les protéines qui migrent vers le milieu interstitiel (environ 3 L/ 24 hres).

## Slide 21: Système circulatoire
  La lymphe (suite)
  Circulation : circuit semi-fermé, unidirectionnel, qui débute près des capillaires sanguins et se termine en déversant son contenu dans les veines subclavières droite et gauche.
  Mouvement de la lymphe : similaire aux veines, principalement par contractions musculaires et action de valvules.

## Slide 22: Système circulatoire
Organes du système lymphatique
  Les ganglions lymphatiques (nœuds lymphatiques)
     ils filtrent la lymphe; ils possèdent des vaisseaux lymphatiques afférents (entrée) et efférents (sortie).
  Les amygdales (tonsilles)*
  Le thymus*
  La rate *
    * Ils ont uniquement des vaisseaux
    lymphatiques efférents (sortie)

## Slide 23: QUESTIONS
C’est quoi un hémogramme?
Quels sont les résultats obtenus?
Comment est-il possible d’obtenir les résultats d’un hémogramme?
Quels outils peut-être utilisé pour obtenir les résultats?

## Slide 24: Connaitre les unités de mesure
Déci:
Centi:
Milli:
Micro:
Nano:
Pico:
Femto:
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
Décilitre (dL)
Centimètre (cm)
Millimètre (mm)
Micromole (ųmol)
Nanomole (ɳmol)
?
?
Exemple 10x

## Slide 25: Valeurs de référence de l’hémogramme
PARAMÈTRES | UNITÉS (SI) | VALEURS |  | 
 |  | HOMMES | FEMMES | CORDON
LEUCOCYTES | X 109 /l | 3.8-10.6 | 3.8-10.6 | 9.0-30.0
ÉRYTHROCYTES | X 1012 /l | 4.4-5.9 | 3.8-5.2 | 3.9-5.5
HÉMOGLOBINE | g/L | 130-175 | 120-160 | 135-185
HÉMATOCRITE | L/L | 0.40-0.50 | 0.35-0.47 | 0.42-0.60
VGM (MCV) | fL | 80-100 | 80-100 | 98-118
TGMH | pg | 26-34 | 26-34 | 31-37
CGMH | g/L | 320-365 | 320-365 | 300-360
DVE | % | 12-15 | 12-15 | 12-15
PLAQUETTES | X 109 /l | 130-400 | 130-400 | 130-400
RÉTICULOCYTE | X 109 /l | 25-125 | 25-125 | 35-147
VPM (MPV) | fL | 7-10 | 7-10 | 7-10
SÉDIMENTATION | mm/hre | 0-10 | 0-20 | 

## Slide 26: Voici un résultat de FSC généré par un appareil automatisé et un technologiste médical
Qu’est ce qui est mesuré par cet appareil?
Qu’est ce qui est calculé par l’appareil?
Qu’est ce qui provient du technologiste?

## Slide 27: Quelle est la définition des indices érythrocytaire et plaquettaire?
MCV / VGM :
Formule :
MCH / TGMH :
Formule :
MCHC / CGMH :
Formule :
MPV / VPM :
RDW-CV / DVE :
Ref: p.175, L’Italien

## Slide 28
indices | calculs | valeurs normales | valeurs pathologiques | 
Vgm | Hte GR | 80 à 100 fL | < 80 fL Anémie ferriprive Thalassémie Intoxication au plomb Anémies sidéroblastiques (héréditaires) | > 100 fL Anémies mégaloblastiques Anémies non mégaloblastiques
Tgmh | Hb GR | 26 à 34 pg | < 26 pg Hypochromie | > 34 pg Anémies macrocytaires Anémies mégalocytaires
cgmh | Hb Hte | 320 à 365 g/L | < 320 g/L Hypochromie | > 365 g/L Agglutinines froides Sphérocytose Interférence de l’HB (Lactescence ou ictère)

## Slide 29: L’hémogramme (chapitre 10)
Indices érythrocytaires p.175
  VGM ou VCM ou MCV et (VPM)
    Calcul: VGM= Ht (L / L) = - - - x10-15 L ou - - - fL
    GR (x1012 / L)
    Mesuré directement par tous les compteurs cellulaires ?????
  TGMH ou MCH ou CHCM
    Calcul: TGMH= Hb (g / L) = - - - x10-12 g ou - - - pg
    GR (x1012 / L)
    Mesuré directement par les compteurs cellulaires optique ?????
    Calculé par les compteurs cellulaires par impédance ?????
  CGMH ou MCHC
    Calcul: CGMH= Hb (g / L) = - - - g / L
    Ht (L / L)
    Mesuré directement par les compteurs cellulaires optique ?????
    Calculé par les compteurs cellulaires par impédance?????
Normale: 80 à 100 fL
Normale: 27 à 34 pg
Normale: 320 à 360 g / L

## Slide 30
INDICES | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image
VGM (Hte/GR) | 70% 30% VGM = 0,30 L/L 3x1012/L VGM = 0,0000000000001 L VGM = 0,1 pL ou 100 fL | 50% 50% VGM = 0,50 L/L 3x1012/L VGM = 0,000000000000167 L VGM = 0,167 pL ou 166 fL | 50% 50% VGM = 0,50 L/L 5x1012/L VGM = 0,0000000000001 L VGM = 0,1 pL ou 100 fL | 70% 30% VGM = 0,30 L/L 3x1012/L VGM = 0,0000000000001 L VGM = 0,1 pL ou 100 fL
TGMH (Hb/GR) | 70% 30% 100 g/L TGMH = 100 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000333 g TGMH = 33,3 pg | 70% 30% 70 g/L TGMH = 70 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000233 g TGMH = 23,3 pg | 50% 50% 140 g/L TGMH = 140 g/L 5x1012/L TGMH = 0,000000000028 g TGMH = 28,0 pg | 50% 50% 140 g/L TGMH = 140 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000467 g TGMH = 46,7 pg

## Slide 31
INDICES | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image | Exemple de calcul avec image
TGMH (Hb/GR) | 70% 30% 100 g/L TGMH = 100 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000333 g TGMH = 33,3 pg | 70% 30% 70 g/L TGMH = 70 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000233 g TGMH = 23,3 pg | 50% 50% 140 g/L TGMH = 140 g/L 5x1012/L TGMH = 0,000000000028 g TGMH = 28,0 pg | 50% 50% 140 g/L TGMH = 140 g/L 3x1012/L TGMH = 0,0000000000467 g TGMH = 46,7 pg
CGMH (Hb/Hte) | 70% 30% 100 g/L CGMH = 100 g/L 0,30 L/L CGMH = 303 g/L | 70% 30% 70 g/L CGMH = 70 g/L 0,30 L/L CGMH = 233 g/L | 50% 50% 140 g/L CGMH = 140 g/L 0,50 L/L CGMH = 280 g/L | 50% 50% 140 g/L CGMH = 140g/L 0,50 L/L CGMH = 280 g/L

## Slide 32: Dosage de l’hématocrite
Méthode directe
    Macrométhode : tubes de Wintrobe
    Microméthode : tubes capillaires
Méthode indirecte :
Calculé avec les indices érythrocytaires mesurés par un appareil automatisé : le volume globulaire moyen (VGM) multiplié par le nombre de globules rouges
  Équipements automatisés
Page 164 et 165 L’Italien

## Slide 33: L’hémogramme « suite » (chapitre 10)
Techniques d’évaluation des érythrocytes
  Manuelle (hématimètre) ou automatisé (compteur cellulaire)
  Exprimer en nombre de GR x1012 / L
  Mesure et calcul des indices érythrocytaires.
Techniques d’évaluation des leucocytes
  Manuelle (hématimètre) ou automatisé (compteur cellulaire)
  Exprimer en nombre de GB x109 / L
  Le nombre total (100%) de GB (leucocytes) est fractionné normalement en 5 types de GB
  On les exprime en valeur relative (0.56 « 56% ») ou absolue (3.2 x109 / L).
Techniques d’évaluation des thrombocytes
  Manuelle (hématimètre) ou automatisé (compteur cellulaire)
  Exprimer en nombre de Plt x109 / L
  Il est possible d’obtenir une valeur approximative indirectement sur le frottis sanguin
p.168 à 175

## Slide 34: Valeurs de référence de l’hémogramme Formule différentielle
DIFFÉRENTIEL | ADULTES |  | CORDON | 
 | RELATIF (%) | ABSOLU | RELATIF (%) | ABSOLU
NEUTROPHILE | 0.33-0.63 | 1.8-7.4 | 0.32-0.62 | 6.0-26.0
LYMPHOCYTE | 0.27-0.47 | 1.2-3.5 | 0.26-0.36 | 2.0-11.0
MONOCYTE | 0.02-0.13 | 0.2-0.9 | 0.02-0.13 | 0.0-0.9
ÉOSINOPHILE | 0.00-0.05 | 0.0-0.5 |  | 0.0-0.4
BASOPHILE | 0.00-0.015 | 0.0-0.1 |  | 0.0
STAB | 0.00-0.04 |  |  | 
MÉTAMYÉLOCYTE | 0.00-0.01 |  |  | 
MYÉLOCYTE | 0.0-0.0 |  |  | 
PROMYÉLOCYTE | 0.0-0.0 |  |  | 
BLASTE | 0.0-0.0 |  |  | 

## Slide 35: L’hémogramme (chapitre 10)
Valeurs relatives VS nombres absolus (p184)
  Pour obtenir des nombres absolus de leucocytes, il faut multiplier la valeur relative de chaque population de leucocyte par le nombre total de leucocyte compté manuellement ou par l’appareil automatisé.
    Exemple de calcul:
Calculer le nombre absolu de chaque population de leucocyte:
Neutrophiles: Éosinophiles:
Lymphocytes: Basophiles:
Monocytes:

## Slide 36: Formule leucocytaire (manuelle)
Vérifier la qualité du frottis à 10X (vérifier les stries, l’épaisseur)
TOUJOURS vérifier les gros amas plaquettaires dans la « plume » du frottis
Choisir la zone de lecture (pas trop mince, ni trop épais, GR se touche légèrement et ils ont un centre clair)
Faire l’estimation des GB au 10X (moyenne de 4 champs x 0,2). Le résultat devrait être similaire au SYSMEX.
Passer au 50X : vérifier la coloration et faire le différentiel manuel: Débuter dans la zone la plus mince acceptable et parcourir le frottis de haut en bas, se tasser vers le plus épais sans chevauchement, parcourir ainsi le frottis. Chaque fois que vous apercevez un globule blanc, vous le comptez. (vérifier amas Plt)
Passer au 100X et observe les globules rouges : grosseur, forme, couleur
Observe les plaquettes : distribution normale (vérifier amas Plt) et faire « Estimation des plaquette » (moyenne de 4 champs x 15). Le résultat devrait être similaire au SYSMEX.
Si le nombre de plaquette est < 30 x 109/L: Faire « Estimation des plaquette » (la somme de 15 champs). Le résultat devrait être similaire au SYSMEX.

## Slide 37: Lecture de frottis
Page 182
Livre d’hématologie
Diapo cours #3

## Slide 38
Démarche logique de l’identification des GB au microscope
  Quelle est la taille de la cellule?
    Petite
    Moyenne
    Grande
  Quelles sont les caractéristiques du noyau?
    Taille du noyau
    Forme du noyau
    Noyau segmenté ou non segmenté
    Aspect de la chromatine
    Présence de nucléole (s) « plus en hémato patho »
  Quelles sont les caractéristiques du cytoplasme?
    Couleur du cytoplasme
    Quantité de cytoplasmes
    Type et aspect des granulations
    Présence de vacuoles

## Slide 39
Démarche logique de l’identification des GB au multianalyseur
  Quelle est la taille de la cellule?
    Petite
    Moyenne
    Grande
  Quelles sont les caractéristiques du noyau?
    Taille du noyau
    Forme du noyau
    Noyau segmenté ou non segmenté
    Aspect de la chromatine
    Présence de nucléole (s) « plus en hémato patho »
  Quelles sont les caractéristiques du cytoplasme?
    Couleur du cytoplasme
    Quantité de cytoplasmes
    Type et aspect des granulations
    Présence de vacuoles
Par des moyens électroniques, optiques ou colorimétrique :
Perturbation d’onde électrique
Perturbation d’onde radio
Difraction de la lumière
Coloration des noyaux
Coloration des granulations
Lyse sélective
…

## Slide 40: Principe du Sysmex
Principe de notre appareil Sysmex:
Il colore ARN/ARN et observe la diffraction de la lumière

## Slide 41
Principe de notre appareil Sysmex:
Il colore ARN/ARN et observe la diffraction de la lumiere
Lien 1
Lien 2

## Slide 42
Y
X
Z

## Slide 44: Système circulatoire
Vocabulaire d’hématologie
Exercices (livre de référence)
Pages 9 et 10.
Lecture : pages 3 à 10.

## Slide 45: AJOUT pour H2025
Exercices de vocabulaire à mettre en test formatif dans MOODLE
Peut-être ajouter en Quiz-LIVE …
Exercices d’identification à mettre en test formatif dans MOODLE
Peut-être ajouter en Quiz-LIVE … Pour diapo 41, 42, 43
Peut-être ajouter en Quiz-LIVE … Pour diapo 48 à 60 version PROF

## Slide 46: Introduction aux lignées cellulaires

## Slide 47: Exercice d’identification
GloBules blancs

## Slide 48
1
2
3
4

## Slide 49
5
6
7
8

## Slide 50
9
10
12
11

## Slide 51
15
14
13
16

## Slide 52
18
17
19
20

## Slide 53
21
22
24
23

## Slide 54: CORRIGÉ

## Slide 55
1: Petit lymphocyte
2 : Éosinophile
3 : Neutrophile
4 : Neutrophile

## Slide 56
5 : Monocyte
6 : Petit lymphocyte
7 : Basophile
8 : Monocyte

## Slide 57
9 : Lymphocyte
10 : Éosinophile
12 : Neutrophile
11 : Grand lymphocyte avec granulations

## Slide 58
15 : Basophile
14 : Monocyte
13 : Neutrophile
16 : Basophile
14 : Monocyte
13 : Neutrophile
16 : Basophile

## Slide 59
18 : Éosinophile
17 : Neutrophile
19 : Basophile
20 : Éosinophile

## Slide 60
21 : Monocyte
22 : Monocyte
24 : Basophile
23 : Lymphocyte

## Slide 61: Exercice sur la morphologie des GR Définition:
Microcytose =
Macrocytose =
Anisocytose =
Sphérocytose =
Hypochromie =
Polychromatophilie =
Ponctuations basophiles =

## Slide 62: L’hémogramme (suite)
Morphologie des globules rouges
  Anisocytose : variation de la taille des GR
    Microcytose : GR plus petits
    Macrocytose : GR plus gros
  Polychromatophilie : variation dans la couleur
    Possibilité de réticulocytes
  Hypochromie : GR plus pâles
  Poïkilocytose : variation dans la forme
    Page 71
L’hyperchromie n’existe pas, c’est impossible

## Slide 63: Structure du globule rouge
Variation de la taille du GR
  ANISOCYTOSE
  MICROCYTOSE
  MACROCYTOSE
  MÉGALOCYTOSE
Variation de la couleur du GR
  ANISOCHROMIE
  HYPOCHROMIE
  POLYCHROMATOPHILIE
Tableau 4.3 à la page 68
Tableau 4.2 à la page 67

## Slide 64: Structure du globule rouge
Variation dans la distribution des GR
  Formation en rouleaux
  Agglutinines froides

## Slide 65: Structure du globule rouge
Variation dans la forme du GR
  POÏKILOCYTOSE
  ACANTHOCYTES
  CODOCYTES
  DACRYOCYTES
  DRÉPANOCYTES
  ÉCHINOCYTES
  ELLIPTOCYTES
  KÉRATOCYTES
  SCHIZOCYTES
  SPHÉROCYTES
  STOMATOCYTES
Figure 4,4 à la page 63
Tableau 4.4 aux pages 71 et 72

## Slide 66: Inclusions dans les globules rouges
  Corps d’Howell-Jolly
  Anneaux de Cabot
  Ponctuations basophiles
  Corps de Pappenheimer
  Corps de Heinz
  Corps de Schuffner
Tableau 4.4 aux pages 72 et 73

## Slide 67: Exercice
Morphologie normale des GR

## Slide 68: Exercice : Morphologie des GR
1 2
100 X

## Slide 69: Exercice : Morphologie des GR
3 4
100 X

## Slide 70: Exercice : Morphologie des GR
5 6
100 X
40 X

## Slide 71: Exercice : Morphologie des GR
7 8
100 X
40 X

## Slide 72: Exercice : Morphologie des GR
9 10
100 X

## Slide 73: Exercice : Morphologie des GR
11 12
100 X

## Slide 74: Exercice : Morphologie des GR
13 14
50 X

## Slide 75: Corrigé Exercice : Identification des GR
1: Hypochromie
2: Spérocytes +
3: Stomatocytes
4: Drépanocytes
Hématies falciformes
« Sickle cells »
5: Corps d’Howell-Jolly
6: Sphérocytes +++
7: Schistocytes + Échinocytes
8: Polychromatophilie
9: Élyptocytes/Ovalocytes
10: Érythroblaste
11: Macrocytose/anisocytose
12: Codocytes/Cellules cibles
13: Agglutinines (froides ou chaudes)
14: Formation en rouleaux

## Slide 77: Décompte manuel des GB, Plt et GR
Utilisation d’un hématimètre

## Slide 78: Hématimètre de Neubauer
3 mm x 3 mm x 0.1 mm = 0.9 mm3
Page 170 L’Italien

## Slide 79: Exercice (consulter votre livre)
Questions sur les hématimètres
  1: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Neubauer et la lamelle?
  2: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Neubauer?
  3: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Neubauer?

## Slide 80: Exercice (consulter votre livre)
Questions sur les hématimètres
  4: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Fuchs Rosenthal et la lamelle?
  5: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ?
  6: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ?

## Slide 81: CORRIGÉ Exercice
Question sur les hématimètres
  1: Quelle est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Neubauer et la lamelle? 0.1 mm
  2: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Neubauer? 1 mm2 (1 mm X 1 mm)
  3: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Neubauer? 0.9 mm3 (3 mm X 3 mm X 0.1 mm)
  4: Quel est l’épaisseur de l’espace entre l’hématimètre de Fuchs Rosenthal et la lamelle? 0.2 mm
  5: Quelle est la surface en mm2 d’un grand carré d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ? 1 mm2 (1 mm X 1 mm)
  6: Quel est le volume total en mm3 d’une seule chambre de lecture d’un hématimètre de Fuchs Rosenthal ? 3.2 mm3 (4 mm X 4 mm X 0.2 mm)

## Slide 82: Exercice
Quel est le nombre absolu des éléments comptés dans les cas suivants ? Vous utilisez un hématimètre de Neubauer.
  1: Vous avez compté 16, 14, 12 et 15 leucocytes dans les carrés 1, 2, 3 et 4 :
  2: Vous avez compté 16, 14, 12, 13 et 15 hématies dans les carrés A, B, C, D et E du carré central :
  3: Vous avez compté 118 plaquettes dans les 25 petits carrés du Grand carré du centre sur un des cotés et 128 plaquettes dans les 25 petits carrés du Grand carré du centre sur l’autre côté :

## Slide 83: Hématimètre de Rosenthal
16 grands carrés : 1 mm de côté
    1 mm2 de surface
    0,2 mm3 de volume
16 petits carrés : 0,25 mm de côté
    0,0625 mm2 de surface
    0,0125 mm3 de volume
4mm x 4mm x 0.2mm = 3.2mm3

## Slide 84: Exercice
Quel est le nombre absolu des éléments comptés dans les cas suivants ? Vous utilisez un hématimètre de Rosenthal :
  1: Vous avez compté 36 éosinophiles au total dans les 16 carrés :
  2: Vous avez compté 8 éosinophiles au total dans les 16 carrés :